## Slide 1: mbot學習流程

## Slide 2: 版本說明
2021/12/24 第一版 莊英竪 編修

## Slide 3: 實驗零
查找微控制器腳位

## Slide 4: 實驗零
實驗目的：查找微控制器腳位
實驗說明：查找mega328PU-TH腳位，將預用腳位記錄於表0。其包含馬達、PWM、感測器、超聲波、reset…等。
表0 實驗零 腳位記錄表
項目 | 右邊馬達/PWM | 左邊馬達/PWM | 感測器 | 超聲波
Pin腳 | D7/D6 | D4/D5 | A0、A1、A2、A3、A4 | D11、D12
項目 | Button | buzzer |  | 
Pin腳 | A7 | D8 |  | 

## Slide 5: 實驗一
不同PWM下的左右輪差

## Slide 6: 實驗一
實驗目的：利用調整PWM控制mbot走直線
實驗說明：參考圖1.2之流程圖設計實驗。設定左右輪PWM數值讓車子可以直線行走，並將5組PWM數值記錄於表1.1，計算兩輪速差。

## Slide 7: PWM原理
脈衝寬度調變 (Pulse Width Modulation,簡稱PWM)
  藉由調整脈衝寬度來控制電路的輸入訊號值。
其中，w為脈衝寬度是高電位的持續時間、 為週期、為頻率、 D為工作週期。
(1.1)
(1.2)
Notes: https://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet/

## Slide 8: 實驗一流程圖

## Slide 9: 實驗一實驗結果
表1.1 實驗一 記錄表
左輪PWM | 右輪PWM | PWM誤差
40 | 65 | 25
50 | 76 | 26
60 | 86 | 26
70 | 103 | 33
80 | 114 | 34
90 | 127 | 37
100 | 138 | 38
110 | 149 | 39
120 | 161 | 41
130 | 176 | 46
140 | 188 | 48
150 | 201 | 51
160 | 210 | 50
170 | 222 | 52
180 | 232 | 52
190 | 242 | 52
200 | 251 | 51

## Slide 11: 問與答
問題1-1：馬達的PWM寫入範圍多少?為什麼?
答：
問題1-2：為什麼PWM小於某個數值時，mbot就不會移動了？當時的值是多少？
答：

## Slide 12: 實驗二
紅外線感測器練習

## Slide 13: 實驗二
實驗目的：學習紅外線感測器並加入正規化觀念
實驗說明：參考圖2.1之實驗二流程圖設計實驗。利用序列埠監控視窗和序列繪圖家觀察感測器在地圖上數值的變化且自動更新極值然後利用正規化將感測器數值範圍 [ 0 , 1 ]。

## Slide 14: 紅外線感測模組
LED不斷發射紅外線，並使光敏三極體持續接收反射回來的強度值，判別是否於線上藉此達成尋線效果。
圖2.1 CNY70 內部電路

## Slide 15: 問與答
問題2-1：感測器在讀值時最大、最小值分別為多少？哪個情況是最大值？哪個是最小值？(黑 or 白)為什麼？
答：

## Slide 16: 正規化(normalization)
讀取各感測器的值時，應該會發現其極值都不一定相同，因此這裡使用正規化，使讀取值介於[0,1]，如(2.1)式。
(2.1)

## Slide 17: 實驗二流程圖

## Slide 18: 感測器數值(實際值)
圖2.2 各感測器正規化前數值

## Slide 19: 感測器數值(正規化)

## Slide 20: 實驗二實驗結果

## Slide 21: 實驗三
偏移量權重設計

## Slide 22: 實驗三
實驗目的：紀錄感測器與線段之關係並計算方程式
實驗說明：參考圖3.4之實驗三流程圖設計實驗。記錄各感測器與黑線距離的數值，並且設計一組權重算出加權後的值，將距離差與加權值用圖表表示，最後求出直線方程式(紅色線段)且記錄於表3.4並繪製出圖3.5。

## Slide 23: 偏移量計算
感測器擺放方式與軌跡呈垂直關係且第三顆感測器置中時偏移量為零。各感測器給予不同權重，藉此來推測此時機器人與線段的關係。

## Slide 24: 偏移量計算
權重計算值如設計成如下會有何問題？
M(第三顆)感測器權重為 0 會使循跡時有一段模糊區間，使車子不知此時狀態為何。
表3.1 權重計算值 紀錄表
圖3.2 左表權重關係圖
Chart: 權重數值
| -1.8599999999999999 | -1.84 | -1.79 | -1.73 | -1.62 | -1.5199999999999998 | -1.46 | -1.3699999999999999 | -1.28 | -1.1500000000000001 | -0.94 | -0.85 | -0.84 | -0.84 | -0.85 | -0.85 | -0.85 | -0.83 | -0.73 | -0.69 | -0.56999999999999995 | -0.51 | -0.38 | -0.18 | -0.02 | -9.9999999999999985E-3 | -9.9999999999999985E-3 | -9.9999999999999985E-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0000000000000002E-2 | 1.0000000000000002E-2 | 0.16999999999999998 | 0.19999999999999998 | 0.30000000000000004 | 0.59 | 0.67999999999999994 | 0.79 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.78 | 0.87 | 1 | 1.08 | 1.17 | 1.22 | 1.35 | 1.59 | 1.76 | 1.82 | 1.88
 | -3 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 | -2.1 | -2 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7
此段為第三顆顯示器在黑線上時的values
 | LL | L | M | R | RR
各感測器間距 | -3cm | -1.5cm | 0cm | 1.5cm | 3cm
權重計算值(weights) | -2 | -1 | 0 | 1 | 2

## Slide 25: 偏移量計算
為了能抓取各感測器值來使用須將權重重新設計並將線性回歸方程式計算出來。
Chart: 權重數值
| -2.3199999999999998 | -2.2950000000000004 | -2.2349999999999999 | -2.1599999999999997 | -2.0250000000000004 | -1.9300000000000004 | -1.8900000000000003 | -1.8050000000000004 | -1.7300000000000002 | -1.5900000000000003 | -1.3500000000000003 | -1.2500000000000002 | -1.2500000000000002 | -1.2550000000000001 | -1.2700000000000002 | -1.2700000000000002 | -1.2700000000000002 | -1.2400000000000002 | -1.085 | -1.0249999999999999 | -0.82999999999999985 | -0.7 | -0.44499999999999995 | -2.0000000000000052E-2 | 0.30500000000000005 | 0.37000000000000005 | 0.39000000000000007 | 0.41000000000000003 | 0.43500000000000005 | 0.43500000000000005 | 0.44500000000000006 | 0.43500000000000005 | 0.42500000000000004 | 0.42000000000000004 | 0.375 | 0.495 | 0.53 | 0.63 | 0.90499999999999992 | 1.0299999999999998 | 1.1950000000000001 | 1.21 | 1.28 | 1.28 | 1.2949999999999999 | 1.2750000000000001 | 1.2450000000000001 | 1.1700000000000002 | 1.26 | 1.3900000000000001 | 1.47 | 1.5649999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.7 | 1.9950000000000001 | 2.2050000000000001 | 2.2800000000000002 | 2.355
 | -3 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 | -2.1 | -2 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7
圖3.3 左表權重關係圖
表3.2 權重計算值 紀錄表
 | LL | L | M | R | RR
各感測器間距 | -3cm | -1.5cm | 0cm | 1.5cm | 3cm
權重計算值(weights) | -2.4 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | 2.4

## Slide 26: 實驗三流程圖

## Slide 27: 實驗三實驗結果
Chart: 權重數值
| -2.3199999999999998 | -2.2950000000000004 | -2.2349999999999999 | -2.1599999999999997 | -2.0250000000000004 | -1.9300000000000004 | -1.8900000000000003 | -1.8050000000000004 | -1.7300000000000002 | -1.5900000000000003 | -1.3500000000000003 | -1.2500000000000002 | -1.2500000000000002 | -1.2550000000000001 | -1.2700000000000002 | -1.2700000000000002 | -1.2700000000000002 | -1.2400000000000002 | -1.085 | -1.0249999999999999 | -0.82999999999999985 | -0.7 | -0.44499999999999995 | -2.0000000000000052E-2 | 0.30500000000000005 | 0.37000000000000005 | 0.39000000000000007 | 0.41000000000000003 | 0.43500000000000005 | 0.43500000000000005 | 0.44500000000000006 | 0.43500000000000005 | 0.42500000000000004 | 0.42000000000000004 | 0.375 | 0.495 | 0.53 | 0.63 | 0.90499999999999992 | 1.0299999999999998 | 1.1950000000000001 | 1.21 | 1.28 | 1.28 | 1.2949999999999999 | 1.2750000000000001 | 1.2450000000000001 | 1.1700000000000002 | 1.26 | 1.3900000000000001 | 1.47 | 1.5649999999999999 | 1.5899999999999999 | 1.7 | 1.9950000000000001 | 2.2050000000000001 | 2.2800000000000002 | 2.355
 | -3 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 | -2.1 | -2 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7
圖3.5 上表權重關係圖
表3.3 權重計算值 紀錄表
 | LL | L | M | R | RR
各感測器間距 | -3cm | -1.5cm | 0cm | 1.5cm | 3cm
權重計算值(weights) |  |  |  |  | 

## Slide 28: 實驗四
PID控制器調控練習

## Slide 29: 實驗四之一
實驗說明：PID控制器調控練習
實驗說明：參考圖4.1之實驗四流程圖設計實驗。利用實驗三計算的誤差方程式將實際誤差值帶入PID控制器，藉由調控各控制器使mbot跑完圖4.2之小地圖。

## Slide 30: 實驗四之二
實驗說明：特殊彎道PID控制器調控
實驗說明：參考圖4.1之實驗四流程圖設計實驗。利用實驗三計算的誤差方程式將實際誤差值帶入PID控制器，藉由多種PID控制器使mbot能夠滑順的跑完圖4.2、圖4.3之地圖。

## Slide 31: PID 控制器
比例(Proportional,P)
積分(Integral,I)
微分(Derivative,D)
Example https://www.youtube.com/watch?v=4Y7zG48uHRo

## Slide 32: Matlab / Simulink
sys = tf( [1], [1 2 2]); [y t] = step(sys); plot(t, y);

## Slide 33: Matlab / Simulink

## Slide 34: PID 控制器
Unit-step response(open loop)

## Slide 35: PID控制器
(4.1)
(4.2)
(4.3)

## Slide 36: P控制器
比例控制器
PID

## Slide 37: P 控制器
Unit-step response (Kp = 3, 10, 100 )

## Slide 38: PI控制器
比例 + 積分 控制器

## Slide 39: PI控制器
Unit-step response (KP = 3, KI = 1, 3, 5 )

## Slide 40: 只有 I 控制器
Unit-step response (KP = 0, KI = 1, 3, 5 )

## Slide 41: PI控制器結果
Unit-step response, and

## Slide 42: PID控制器
比例 + 積分 + 微分 控制器

## Slide 43: PID控制器
Unit-step response ( KP = 3, KI = 5,KD = 0.1, 0.5, 1)

## Slide 44: PID控制器
Unit-step response (D,PD,PID)

## Slide 45: PID控制器
P控制器:減少穩態誤差,
增加最大過衝(overshoot)
I控制器:減少穩態誤差,
增加最大過衝(overshoot)
D控制器:改善瞬態響應,
增強高頻雜訊

## Slide 46: 問與答
問題4-1：請問調整P、I以及D分別可以改善什麼情況？
回答：

## Slide 47: 齊格勒－尼科爾 方法 Ziegler－Nichols Tuning Method
While (ultimate gain), the system output oscillates with a constant amplitude and period .

## Slide 48: 齊格勒－尼科爾方法 Ziegler－Nichols Tuning Method
(4.4)
(4.5)

## Slide 49: 實驗四流程圖

## Slide 50: 實驗四之一實驗結果

## Slide 51: mbot地圖
a
b

## Slide 52: 實驗四之二實驗結果

## Slide 53: PID 控制器
問題4-2：PID控制器各別有哪些優、缺點？
回答：

## Slide 54: 實驗五
超音波誤差量測

## Slide 55: 實驗五
實驗目的：熟悉超音波操作及原理
實驗說明：參考圖5.3之實驗五流程圖設計實驗。學習如何使用超音波並且測量超音波模組測量距離及實際距離誤差。

## Slide 56: 超音波感測器
超音波感測器是發射器(Transmitter)、接收器(Receiver)、控制電路組成，藉由發射後接收的時間差計算與障礙物之距離。

## Slide 57: 超音波感測器
問題5-1：超音波模組詳細規格
回答：

## Slide 58: pulseIn()
pulseIn()函數
功能：檢測pin腳輸出的脈衝寬度(單位： )
distance = pulseIn(EchoPin, HIGH) / 58
所以1mm的距離耗時約58。
其中，為聲波在空氣中傳播的速度，為溫度。
(5.1)
(5.2)

## Slide 59: 實驗五流程圖

## Slide 60: 實驗五實驗結果